SIS 6.2 - Система редактирования, анализа и шумоочистки речевых сигналов.

Система SIS позволяет:

  - преобразовывать аналоговые сигналы в цифровую форму и осуществлять их ввод/вывод в компьютер и из компьютера через 16-разрядную или 24-разрядную звуковую плату;

  - осуществлять запись вводимого речевого сигнала на жесткий диск или в ОЗУ в реальном масштабе времени. Объем виртуального адресного пространства - 2000 МБ;

  - осуществлять контроль качества звукозаписи и определение типа присутствующих искажений и помех;

  - редактировать введенный в компьютер речевой сигнал в цифровой форме, включая:

- расстановку маркеров границ участков сигнала,

- изменение амплитуд и длительностей участков сигнала,

- нормировку сигнала,

- компоновку тестовых фонограмм из различных фрагментов введенных сигналов,

- удаление шумовых участков,

- обнуление сигнала в паузах;

  - прослушивать сформированные тестовые фонограммы с целью установления и записи содержания звукозаписей;

  - производить шумоочистку сигнала, используя:

- адаптивную фильтрацию гармонических узкополосных помех, квазистационарных   по амплитуде и фазе,

- адаптивную фильтрацию гармонических узкополосных помех, квазистационарных только по амплитуде,

- адаптивную фильтрацию широкополосных помех,

- подавление импульсных помех,

- фильтрацию параметрическим эквалайзером;

  - производить анализ выбранных фрагментов сигналов с измерением и выводом на экран дисплея следующих параметрических характеристик:

- длительности отдельных участков сигнала;

- амплитуды отдельных участков сигнала;

- мгновенного амплитудного Фурье-спектра выбранного фрагмента;

- усредненного амплитудного Фурье-спектра выбранного отрезка сигнала;

- функции частоты основного тона участка сигнала;

- динамических характеристик участка сигнала с квазитрехмерным изображением типа "Видимая речь" в координатах время/номер параметрического коэффициента/амплитуда для:

- коэффициентов амплитуды спектра мощности,

- вещественных кепстров,

- функции автокорреляции,

- коэффициентов линейного предсказания,

- коэффициентов частной корреляции,

- частотного отклика КЛП,

- усредненных динамических характеристик сигнала,

- статистических характеристик кривых частоты основного тона;

  - осуществлять сопоставление измеренных параметрических характеристик речевых сигналов и получение меры сходства нескольких образцов сигналов, сравнивая:

- средние спектры образцов сигналов,

- статистические характеристики кривых основного тона образцов сигналов,

- мгновенные спектры выбранных опорных фрагментов сигналов,

- средние характеристики кепстров, коэффициентов автокорреляции, линейного предсказания, частной автокорреляции, формантных структур на опорных участках фонограмм;

  - осуществлять визуализацию с последующим получением изображения в файле или твердой копии изображений на бумаге для:

- осциллограмм,

- динамических спектрограмм (сонограмм, или изображений видимой речи),

- динамических кепстрограмм (функций периодичности сигнала),

- динамических автокоррелограмм,

- кривых основного тона,

- формантных траекторий для последующего визуального субъективного анализа, а также для:

- принятия решения о совпадении или несовпадении образцов сигналов,

- определения специфических особенностей сигнала,

- определения личностных характеристик диктора,

- объективного подтверждения наличия в сигнале указанных на этапе лингвистической аудиторской экспертизы фонетических и просодических явлений.

  - осуществлять коррекцию основного тона над изображением кепстра и коррекцию  формант над изображением спектрограммы.