# ГНОМ P   Миниатюрный цифровой стереофонический диктофон

### Назначение и области использования

Высококачественная цифровая запись звуковой (речевой) информации в помещении и на улице, в сложной акустической обстановке.

### Функциональные возможности

- Обеспечение подлинности записанной информации методом "удостоверяющей подписи"

- Продолжительная высококачественная стереофоническая или монофоническая звукозапись со сжатием и без сжатия с использованием встроенных или внешних микрофонов во встроенную память

- Ручная и автоматическая регулировка уровня входного сигнала

- Ручное или автоматическое (по уровню сигнала или в заданное время) включение/выключение звукозаписи

- Оперативное копирование записанной информации из памяти диктофона на другой цифровой носитель в виде звуковых файлов wav-Windows (ИКМ 16 бит)

- Зарядка встроенного аккумулятора

  - от сетевого адаптера питания 110-220В/50-60Гц

  - от USB-интерфейса компьютера

### Отличительные особенности

- Высокое качество записи при минимальных габаритах

- Большая продолжительность звукозаписи

- Устойчивость к воздействию электро-магнитных помех

- Защищенность записанной информации от модификации

### Технические характеристики

- Количество каналов записи: 2 или 1 (микрофоны, линейные входы)

- Объем встроенной памяти: 2 Гб или 4 Гб

- Формат записи: моно/стерео ИКМ 16 бит или с двукратным сжатием

- Частота дискретизации: 8, 16 кГц

- Отношение сигнал/шум по микрофонным входам: не менее 72 дБ

- Отношение сигнал/шум по линейным входам: не менее 78 дБ

- КНИ по микрофонным входам (1кГц, Fд=16 кГц):

  - без сжатия – не более 0.1%

  - при сжатии 2х – не более 1.0%

- КНИ по линейным входам (1кГц, Fд=16 кГц):

  - без сжатия – не более 0.01%

  - при сжатии 2х – не более 1.0%

- Микрофоны: электретные, устойчивые к ВЧ-излучению

  - чувствительность - 55 дБ

  - уровень собственных шумов - 25 дБ

- Максимальная продолжительность работы без подзарядки аккумулятора (750 мАч):

  - в режиме звукозаписи – до 30 часов

  - в режиме включения по таймеру – до 1000 часов

  - в режиме акустопуска - до 250 часов

- Максимальная продолжительность записи в различных режимах и объеме встроенной памяти до 74ч (2Гб) и до 148ч (4Гб)

- Питание

  - встроенный Li-ion аккумулятор BL-4C емкостью от 700 до 900 мАч (аналогичен телефонному для телефонов NOKIA)

  - внешний источник постоянного тока напряжением 4.5В (сетевой адаптер, USB-интерфейс ПЭВМ)

  - время полного заряда аккумулятора - не более 3ч

- Тип компьютерного интерфейса: USB 2.0

- Скорость копирования записанной информации ПЭВМ: 220-450 кБ/с (USB 2.0 Hi или Full-speed)

- Габариты:

  - в корпусе – 75x48x12.9 мм

- Материал корпуса: алюминиевый сплав

- Масса с аккумулятором: 70 г

|  | Главный приз Международного конкурса “Эталон Безопасности 2005” в номинации “Специальные средства досмотра и контроля” |
| --- | --- |