|  | ИКАР Лаб Аппаратно-программный комплекс криминалистического исследования фонограмм речи |
| --- | --- |

### Назначение и области использования

Решение задач, связанных с анализом звуковой информации, в специализированных подразделениях правоохранительных органов, лабораториях и центрах судебной экспертизы, службах расследования летных происшествий, исследовательских и учебных центрах.
Интерактивная система анализа и обработки звуковых сигналов SIS приказом №156 от 20.09.2004 Министерства юстиции РФ включена в ПРОГРАММУ подготовки государственных судебных экспертов государственных судебно-экспертных учреждений министерства юстиции российской федерации по экспертизе видео- и звукозаписей.

### Сертификаты

- Свидетельство об официальной регистрации программы ЭВМ

- Сертификат от утверждении типа средств измерений

- Декларация о соответствии

- Санитарно-эпидемиологическое заключение

- Экспертное заключение

### Функциональные возможности

- Идентификация личности по фонограммам устной речи

- Установление аутентичности (достоверности) аналоговых и цифровых фонограмм речи

- Анализ шумов, диагностика акустической обстановки и условий проведения звукозаписи

- Идентификация средств звукозаписи

- Повышение качества и разборчивости фонограмм речи

- Установление дословного содержания низкокачественных фонограмм речи

### Основные технические харатеристики

|  | Для ввода/вывода сигнала в комплексе "ИКАР Лаб" используется устройство ввода/вывода звуковых сигналов STC-H246 «Камертон» Технические характеристики STC-H246 «Камертон» (Устройство для измерения характеристик и формирования электрических сигналов в звуковом диапазоне частот ТУ 4221-004-20502206-2004) Входы/выходы аналоговые: линейные симметричные и несимметричные цифровые: SPDIF коаксиальные и оптические Разрядность АЦП/ЦАП: 24 бит Отношение сигнал/шум в сквозном канале: 112 дБ КНИ: 0.003% Неравномерность АЧХ сквозного тракта в полосе: 20-20000 Гц: ± 0.01 дБ Номинальное значение напряжения для аналоговых входов и выходов: 2.0В Частота дискретизации для цифровых сигналов: 32; 44.1; 48; 88.2; 96; 192 кГц Частота дискретизации аналоговых сигналов: 4; 8; 10; 11.025; 11.167; 16; 2.05; 32; 44.1; 48; 96; 192; 200 кГц |
| --- | --- |
|  | Декларация о соответствии требованиям ГОСТ Устройство «Камертон» имеет Сертификат RU.C.36.001.A № 21093 об утверждении типа средств измерений (единственное в России). |

Результаты тестирования программой RightMark Audio Analizer:

RightMark. Режим работы: 24-bit, 48 kHz
RightMark. Режим работы: 24-bit, 192 kHz

Состав комплекса ИКАР Лаб

- Интерактивная система анализа и обработки звуковых сигналов SIS 6.х

- Программный комплекс шумоочистки и повышения качества звуковых сигналов Sound Cleaner Premium (опционально)

- Программный комплекс диагностики подлинности фонограмм EdiTracker (опционально)

- Программа ускоренной текстовой расшифровки фонограмм речи «Компьютерный транскрайбер Цезарь»

- Внешнее устройство ввода/вывода звуковых сигналов STC-H246 «Камертон»